## Slide 1: Sériové zapojení rezistorů příklady
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

## Slide 2: Příklady
1. Urči výsledný odpor R, R1 = 18 Ω , R2 = 9 Ω, R3 = 25 Ω
R = R1 + R2+ R3
R = 18 + 9 + 25
R = 52 Ω
I
U1
U2
R2
R1
U
R3
U3

## Slide 3: Příklady
2. Urči výsledný odpor R, U, U1, U2
R1 = 30 Ω , R2 = 45 Ω, I = 100 mA
U = I . R
U = 0,1 . 75
U = 7,5 V
R = R1 + R2
R = 30 + 45
R = 75 Ω
U1 = I . R1
U1 = 0,1 . 30
U1 = 3 V
U2 = I . R2
U2 = 0,1 . 45
U2 = 4,5 V
I
U1
U2
R2
R1
U

## Slide 4: Příklady
3. Urči výsledný odpor R, I, U1, U2
R1 = 10 Ω , R2 = 40 Ω, U = 100 V
I = U : R
I = 100 : 50
I = 2 A
R = R1 + R2
R = 10 + 40
R = 50 Ω
U1 = I . R1
U1 = 2 . 10
U1 = 20 V
U2 = I . R2
U2 = 2 . 40
U2 = 80 V
I
U1
U2
R2
R1
U

## Slide 5: Příklady
4. Urči výsledný odpor R, U, U1, U2
R1 = 120 Ω , R2 = 100 Ω, I = 400 mA
U = I . R
U = 0,4 . 220
U = 88 V
R = R1 + R2
R = 120 + 100
R = 220 Ω
U1 = I . R1
U1 = 0,4 . 120
U1 = 48 V
U2 = I . R2
U2 = 0,4 . 100
U2 = 40 V
I
U1
U2
R2
R1
U

## Slide 6: Příklady
5. Urči výsledný odpor R, I, U1, U2
R1 = 200 Ω , R2 = 300 Ω, U = 80 V
I = U : R
I = 80 : 500
I = 0,16 A
R = R1 + R2
R = 200 + 300
R = 500 Ω
U1 = I . R1
U1 = 0,16 . 200
U1 = 32 V
U2 = I . R2
U2 = 0,16 . 300
U2 = 48 V
I
U1
U2
R2
R1
U

## Slide 7: Příklady
6. Urči výsledný odpor R, U, U1, U2
R1 = 40 Ω , R2 = 60 Ω, I = 800 mA
U = I . R
U = 0,8 . 100
U = 80 V
R = R1 + R2
R = 40 + 60
R = 100 Ω
U1 = I . R1
U1 = 0,8 . 40
U1 = 32 V
U2 = I . R2
U2 = 0,8 . 60
U2 = 48 V
I
U1
U2
R2
R1
U